2)

a)

- La entrada clk representa el valor a alamacenar en los flip-flop D
- El force-input es una entrada de control que habilita el almacenado de valores en los flip-flop D y afecta los 3 al mismo tiempo. Las 3 entradas conectadas al input W en los flip-flop D tambien cumplen esta funcion, solo que actua cada una en un flip-flop D
- Las entradas conectadas al input en_out en cada flip-flop D son de control y habilitan la salida del valor almacenado
- El en_force_input es una entrada de control que regula el paso del valor que entra en force_input
- R0, R1 y R2 son un valor de salida y representan los valores almacenados en cada uno de los flip-flop D.
- Luego esta la salida general del componente que, en el caso de que no haya error devuelve los valores alamacenados en lo/s Ri y/o en el force_input

b)