2)

a)

- La entrada clk representa el valor a alamacenar en los flip-flop D
- El force-input es una entrada de control que habilita el almacenado de valores en los flip-flop D y afecta los 3 al mismo tiempo. Las 3 entradas conectadas al input W en los flip-flop D tambien cumplen esta funcion, solo que actua cada una en un flip-flop D
- Las entradas conectadas al input en_out en cada flip-flop D son de control y habilitan la salida del valor almacenado
- El en_force_input es una entrada de control que regula el paso del valor que entra en force_input
- R0, R1 y R2 son un valor de salida y representan los valores almacenados en cada uno de los flip-flop D.
- Luego esta la salida general del componente que, en el caso de que no haya error devuelve los valores alamacenados en lo/s Ri y/o en el force_input

b) sec_activacion: Force_Input -> en_Force_input -> (en Registro 1) w -> clk
    En caso de que se desee alterar componendes, esta es la secuencia de pasos para no modifique a “registro_1”: (en registro_1) deshabilitamos w.

c) sec: en_force_input 1 (no nos importa el valor que tenga “Force_input” previamente (0 o 1) -> (en “Registro_0”) w 1-> clk 1 -> clk 0 -> en_Force_input 0 -> en_out 1 (en “r_0”) -> w 1 (en “R_1”) -> clk 1 -> clk 0 -> en_out (en “R_0”) 0 -> w (en ”R_1”) 0 -> en_out (en “R_1”) 0 -> (en “r_0”) en_out 0 -> (en “r_2”) en_out 1 -> clk 1 -> clk 0 -> en r_0 0 -> en r_2 w= 1 -> en r_2 en_out = 0 -> en r_1 en_out= 1-> clk 1 -> clk 0

3